## Slide 1
Jornada de Capacitación
“Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia”
Parte 1 – Calculo del Factor de RED
Cochabamba – Bolivia
29 de noviembre de 2018.
www.wearefactor.com

## Slide 2
1. Metodologías / Datos y Parámetros
2. Cálculo del Factor de Emisión (GEF)
3. Calculo del OM
Esquema de la ponencia
4. Calculo del BM
5. Calculo del CM

## Slide 3: Metodologías
Hidroenergía.
Energía eólica.
Energía solar fotovoltaica.
Energía geotérmica
ACM0002
Ciclo Combinado y gas
ACM0007: Proyectos Conversión de Ciclo Simple a Ciclo Combinado
ACM0025: Proyectos Construcción de Nuevas Plantas de Gas natural
Gran Escala > 15 MW, interconectados
Pequeña Escala. Interconectados
AMS I.D.
AM0045: Interconexión de Sistemas Aislados
AMS-I.F
Sistemas Aislados

## Slide 4: Datos y parámetros para el calculo del factor de emisiones (GEF)
Parámetros
Parámetro | Unidad | Descripcion
EF grid,CM,y | t CO2/MWh | Margen Combinado del Sistema Eléctrico
EF grid,BM,y | t CO2/MWh | Margen de Construcción del Sistema Eléctrico
EF grid,OM,y | t CO2/MWh | Margen de Operación del Sistema Eléctrico
W𝑂𝑀 | % | Ponderación margen operativo
W𝐵𝑀 | % | Ponderación margen de Construcción
𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝐶𝑀,𝑦 = (𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑂𝑀,𝑦 × W𝑂𝑀) + (𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝐵𝑀,𝑦 × W𝐵𝑀)

## Slide 5: Alternativas para el calculo del OM
Tool 7: Herramienta para el calculo del factor de emisión de un sistema eléctrico
  CM: Promedio ponderado del OM y el BM.
  OM: Factor de emisión del grupo de centrales existentes cuya generación de electricidad actual se vería afectada por la actividad de proyecto.
  BM: Factor de emisión del grupo de centrales potenciales cuya construcción y operación futura se verían afectadas por la actividad de proyecto propuesto

## Slide 6: Alternativas de Calculo del OM
OM Simple
  Es el promedio ponderado de la generación de emisiones de CO2 por unidad de generación neta de electricidad (t CO2 / MWh) de todas las centrales generadoras que dan servicio al sistema, sin incluir las centrales / unidades de bajo costo / que deben funcionar (LCMR).
OM despacho de carga
  Basado en las unidades que se despachan horariamente, no es aplicable a los datos históricos y requiere un monitoreo anual.
OM Simple ajustado
  Es una variación de la OM simple, donde las centrales / unidades de energía (incluidas las importaciones) se separan en fuentes de energía LCMR (k) y otras Fuentes de alimentación (m).
OM Promedio
  Se calcula como la tasa de emisión promedio de todas las centrales eléctricas que sirven a la red, incluye centrales LCMR.

## Slide 7: Datos para el calculo

## Slide 8: Línea de Base
Paso 1: Identificar los sistemas eléctricos relevantes
Paso 4: Calcule el factor de emisión (OM) de acuerdo con el método seleccionado
Paso 5: Calcular el factor de emisión (BM)
Paso 6: Calcule el margen de emisión combinado (CM).
Paso 2: Decida si incluye sistemas asilados (opcional)
Paso 3: Seleccione un método para determinar el OM
RECUERDE:
Deberá obtener la mayor cantidad de información publica.
Los datos que respalden su calculo deberán ser trazables y verificables por terceros
No se olvide de la fuente

## Slide 9: Paso 1: Identificar los sistemas eléctricos relevantes
En Bolivia el sistema de eléctrico esta definido por el área bajo regulación de la Autoridad de Electricidad (AE)
  Sistema Interconectado Nacional (SIN)
  Sistemas Aislados

## Slide 10: Paso 2: Inclusión o NO de sistemas Asilados en el Sistema Eléctrico Aplicable al Proyecto
Estamos en LDC; o SIDS o países subrepresentados y la generación es renovable conectada a la red; Existe un programa de reducción de carga para compensar el déficit de la oferta de generación.
LDC = País Menos Desarrollados
SIDS = Estado Insular (Isla) Pequeño
País subrepresentado = Que tienen pocas o ninguna fuente de emisión puntual de escala significativa que pudiera ser sometida a un proyecto de mejora tecnológica para propósitos de generar reducciones de emisiones.
Opción para incluir sistemas asilados al calculo de GEF
¿La capacidad total de os sistemas aislados (en MW) ≥ 10% de la capacidad total del sistema interconectado?
Excluya los sistemas aislados
Use valores por defecto establecidos en la herramienta
Use valores por defecto (0.8 tCo2/MWh) y el 10% de la electricidad generada
SI
SI
NO
NO

## Slide 11: Paso 3: Seleccione un método para determinar el OM (EF grid,OM,y)
Se tienen cuatro (4) métodos:
  OM despacho de carga
  OM Simple ajustado
  OM Simple
  OM Promedio
Se debe seleccionar y justificar la selección
El principal criterio es la disponibilidad de la información
Si dispone de los datos horarios de generación y consumo de combustible de todo el Sistema Eléctrico Aplicable
Debe usar el método de Análisis de Despacho de Datos

## Slide 12: Paso 3: Seleccione un método para determinar el OM (EF grid,OM,y)
Dispone de datos anuales de generación, tipo y consumo de combustible por Planta/Unidad
¿Generación de unidades LCMR <50% en los últimos 5 años?
LCMR = Energía de bajo costo o que se despacha independiente de su costo marginal (Ej.: Hidros de pasada y Unidades forzadas)
LASL: Carga mínima registrada (MW) en el Sistema Eléctrico Aplicable en el año
HASL: Carga máxima registrada (MW) en el Sistema Eléctrico Aplicable en el año
OM Simple
¿EL promedio de despacho de LCMR < promedio LASL los últimos tres años?
Dispone de datos horarios de despacho ?
LASL > 1/3 HASL
OM Simple ajustado
OM Promedio
Dispone de Datos agregados anuales de generación, tipo y consumo de combustible?.
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO

## Slide 13: Paso 4: Calcule el factor de emisión (OM) de acuerdo con el método seleccionado
De acuerdo a la información disponible seleccionamos la opción de calculo:
  Opción A: basada en la generación neta y un factor de emisión de CO2 por unidad.
  Opción B: basada en la generación neta total de todas las centrales eléctricas que sirven el sistema y los tipos de combustible y el consumo total de combustible del sistema eléctrico del proyecto.
    Opción B solo se puede ser usar si no se tienen datos para la “A”

## Slide 14: Paso 4: Calcule el factor de emisión (OM) de acuerdo con el método seleccionado
Donde:
  𝐸𝐹 𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑂𝑀𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒,𝑦 = Factor de Emisión, Margen Operativo (OM) Simple, del año de calculo (t CO2/MWh)
  ∑𝐸𝐺 𝑚,𝑦 = Cantidad neta de energía generada y vendida a la red por cada unidad, del año de calculo (MWh)
  = Factor de Emisión CO2 de cada unidad, en el año de calculo (t CO2/MWh)
  m = Todas las unidades que operan en el sistema, excepto las LCMR
  y = año de calculo
𝐸𝐹 𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑂𝑀𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒,𝑦 =

## Slide 15: Paso 4: Calcule el factor de emisión (OM) de acuerdo con el método seleccionado
  Calculo de Factor de Emisión CO2 de cada unidad, en el año de calculo (t CO2/MWh)
  Para esto tenemos tres opciones
Opción A1: Si para una unidad hay datos disponibles sobre el consumo de combustible y la generación
Opción A2: Si para una unidad solo se dispone de datos sobre la generación y los tipos de combustible utilizados, el factor de emisión debe determinarse en función del factor de emisión de CO2 del tipo de combustible utilizado y la eficiencia de la unidad
Opción A3: Si solo se dispone de datos sobre la generación, se puede asumir un factor de emisión de 0 t CO2 / MWh como un enfoque simple y conservador

## Slide 16: Paso 4: Calcule el factor de emisión (OM), OPCION A2
=
Donde:
  = Factor de Emisión CO2 de cada unidad, en el año de calculo (t CO2/MWh)
  𝐸𝐹𝑐𝑜2,𝑚,𝑖,𝑦 = Factor de emisión promedio del combustible tipo i utilizado en la unidad en el año de análisis (t CO2 / GJ)
  𝜂𝑚,𝑦 = Eficiencia media de conversión de energía neta de la unidad de potencia m en el año de análisis
  m = Todas las unidades que operan en el sistema, excepto las LCMR
  y = año de calculo
  3.6 = Factor de Conversión (GJ/MWh)

## Slide 17: Paso 4: Calculo de la Energía Generada (𝐸𝐺 𝑚,𝑦 )
Para unidades interconectadas a la red, esta información se obtiene de la Autoridad de Electricidad (AE) o el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC)
𝐸𝐹 𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑂𝑀𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒,𝑦 =
  𝐸𝐺 𝑚,𝑦 = Cantidad neta de energía generada y vendida a la red por cada unidad, del año de calculo (MWh)
6,645,193 (MWh)

## Slide 18: Ejemplo de calculo del OM, año 2017
𝐸𝐹𝑐𝑜2,𝑚,𝑖,𝑦 = Factor de emisión promedio del combustible tipo i utilizado en la unidad en el año de análisis (t CO2 / GJ)
𝜂 𝑚,𝑦 = Eficiencia media de conversión de energía neta de la unidad de potencia m en el año de análisis
Eficiencia = 3412 / (Btu/kWh)
1 kW = 3412 Btu
𝐸𝐹 𝐸𝐿,𝑚,𝑦 = Factor de Emisión CO2 de cada unidad, en el año de calculo (t CO2/MWh)
=

## Slide 19: Ejemplo de calculo del OM, año 2017

## Slide 20: Paso 5: Calcular el factor de emisión (BM)
En caso de un proyecto que quiera certificar reducciones ante la UNFCCC, deberá decidir si el calculo es:
  Ex-ante
  Ex-post
Los cálculos deberán estar basados en la ultima información disponible de las unidades ya construidas.
  Por Ejemplo para el año 2017:
    Si el calculo es ex-post, se utilizara como fecha final de referencia el 31/Diciembre del año de análisis
    Si el calculo es ex-ante, se utilizara la información disponible a la fecha de calculo
Adiciones de capacidad por modificaciones de las unidades no deben ser incluidas, al igual que las unidades que sean parte de un proyecto que tenga reducciones de emisiones certificadas

## Slide 21: Paso 5: Calcular el factor de emisión (BM)
Selección de la muestra para el calculo:
Ordene las unidades según la fecha de puesta en marcha en el Sistema Eléctrico Aplicable.
(i) Identifique el conjunto de 5 unidades, excluyendo las MDL, mas recientes (SET5) y determinan su generación anual (unidades AEGSET-5, en MWh)

## Slide 22: Paso 5: Calcular el factor de emisión (BM)
(ii) Determine la generación del año de análisis (2017), excluyendo las unidades MDL (AEGtotal, en MWh).
(iii) Identifique el conjunto de unidades, excluyendo las MDL, que comenzaron a suministrar electricidad a la red más recientemente y que comprenden el 20 por ciento del AEGtotal (SET 20%) y determine su generación anual (AEGSET-≥20 %, en MWh)

## Slide 23: Paso 5: Calcular el factor de emisión (BM)
Incluya unidades con más de 10 años hasta alcanzar el 20% de la generación
¿El conjunto comprende al menos el 20 % de la generación?
(a) Identifique las 5 unidades más recientes, excluyendo MDL
(b) Identifique unidades que representan al menos 20% generación total, excluyendo MDL
( c) Entre (a) y (b). Seleccione el conjunto de unidades que representan la generación anual mayor
¿Hay al menos una unidad con mas de 10 años de operación en el conjunto?
Excluya las unidades con mas de 10 años e incluya las unidades MDL
Use el SET resultante para calcular el BM
Use el SET resultante para calcular el BM
Use el SET resultante para calcular el BM
NO
SI
SI
NO
Calculo BM

## Slide 24: Paso 6: Calcule el margen de emisión combinado (CM)
Donde:
  𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑂𝑀 = Factor de Emisiones Margen Operativo (tCO2/MWh)
  𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝐵𝑀 = Factor de Emisiones Margen de Construcción (tCO2/MWh)
  𝑤𝑂𝑀 = Ponderación factor de emisiones margen operativo (%)
  𝑤𝐵𝑀 = Ponderación factor de emisiones margen de construcción (%)
𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝐶𝑀,𝑦 = (𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑂𝑀,𝑦 × 𝑤𝑂𝑀) + (𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝐵𝑀,𝑦 × 𝑤𝐵𝑀)

## Slide 25: Paso 6: Calcule el margen de emisión combinado (CM)
Criterios para la aplicación de wOM y wBM:
  Proyectos eólicos y solares: wOM = 0.75 y wBM = 0.25 (debido a su naturaleza intermitente)
  Todos los demás proyectos: wOM = 0.5 y wBM = 0.5 para el primer período de crédito, y wOM = 0.25 y wBM = 0.75 para el segundo y tercer período de crédito
  En otros casos verificar si la metodología aprobada indica % diferentes.

## Slide 26: Paso 6: Calcule el margen de emisión combinado (CM)
𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝐶𝑀,𝑦 = (𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝑂𝑀,𝑦 × 𝑤𝑂𝑀) + (𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝐵𝑀,𝑦 × 𝑤𝐵𝑀)
𝐸𝐹𝑔𝑟𝑖𝑑,𝐶𝑀,𝑦 = (0.53 × 0.50) + (0.50 × 0.50) = 0.515 tCO2/MWh

## Slide 27
www.wearefactor.com
¡Muchas gracias!

## Slide 28
Volver

## Slide 29
Volver

## Slide 30
Volver
=

## Slide 31
Volver

## Slide 32
Volver

## Slide 33
Volver

## Slide 34
Volver

## Slide 35
(AEGSET-≥20 %, en MWh)
Volver

## Slide 36
818.149
= ---------------- = 0.50
1.622.152
Volver